## Slide 1
Xây Dựng Hệ Thống Cảm Biến Đa Điểm ESP-MESH & MQTT
GVHD: Nguyễn Trọng Luật | SVTH: Nguyễn Trường Sơn
Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Khoa Điện - Điện Tử | MSSV: 2212930

## Slide 2
Sự cần thiết của đề tài
Giải quyết hạn chế vùng phủ sóng của mô hình truyền thống.
ESP-MESH cho phép mở rộng phạm vi mà không cần tăng công suất phát.
MQTT cung cấp cơ chế Publish/Subscribe nhẹ, ổn định cho thiết bị IoT.
1. Tổng Quan & Nhiệm Vụ

## Slide 3
Cấu Trúc Cây
Tổ chức theo mô hình Tree Topology gồm nhiều tầng (layers) để tối ưu hóa lộ trình gói tin.
Vai Trò Nút
Root Node (Gateway), Relay Node (Trung gian) và Leaf Node (Cảm biến đầu cuối).
STA-SoftAP
Cơ chế hoạt động đồng thời Station và Access Point giúp mỗi nút tự làm relay cho nút khác.
2. Cơ Sở Lý Thuyết ESP-MESH

## Slide 4
Tự Phục Hồi (Self-Healing)
Mạng có khả năng tự phát hiện và sửa lỗi định tuyến. Khi một Parent node bị hỏng, các Child node sẽ tự động quét và kết nối với Parent node mới để duy trì liên kết.
Tiêu Chí Chọn Parent
RSSI: Ưu tiên nút có cường độ tín hiệu mạnh nhất.
Layer: Ưu tiên nút có tầng thấp hơn (gần Root hơn).
Dung lượng: Ưu tiên nút đang có ít Child node kết nối.
3. Cơ Chế Tự Tổ Chức & Phục Hồi

## Slide 5
Leaf Node: Thu thập dữ liệu DHT11, PIR, LDR và hiển thị OLED.
Relay Node: Chuyển tiếp gói tin JSON giữa các tầng.
Root Node: Gateway kết nối Router Wi-Fi và MQTT Broker.
MQTT Broker: Phân phối dữ liệu tới ứng dụng giám sát.
4. Thiết Kế Sơ Đồ Khối Hệ Thống

## Slide 6
DHT11
5. Các Cảm Biến Tại Leaf Node
LDR
PIR

## Slide 7
Khởi tạo Mesh ID, Role và các cảm biến.
Quét và chọn Parent có RSSI tốt nhất.
Đọc dữ liệu định kỳ mỗi 5 giây.
Đóng gói cấu trúc JSON (temp, humi, light, motion).
Gửi P2P lên Root Node thông qua mạng Mesh.
6. Giải Thuật Phần Mềm Leaf Node

## Slide 8
Relay Node
Lắng nghe và nhận gói JSON từ Child Node. Tự động định tuyến gửi Upstream lên Root Node.
7. Giải Thuật Relay Node

## Slide 9
Root Node (Gateway)
Nhận IP từ Router qua DHCP. Kết nối MQTT Broker. Chuyển dữ liệu Mesh sang MQTT Publish.
8. Giải Thuật Root Node

## Slide 10
Đánh giá chất lượng tín hiệu RSSI
Cường độ (RSSI) | Chất lượng | Tốc độ ước tính | Dịch vụ khuyến nghị
> -60 dBm | Rất Tốt | 80% - 100% | Voice, Video, Web
-61 đến -70 dBm | Bình thường | 60% | Web, Mail, IoT
-71 đến -80 dBm | Yếu | 40% | Basic Data Transfer
< -80 dBm | Rất yếu | N/A | Không ổn định
9. Kết Quả Kiểm Thử Kết Nối

## Slide 11
Tại Leaf Node: Hiển thị đầy đủ thông số môi trường lên màn hình OLED 1.3 inch.
10. Kết Quả Thu Thập Dữ Liệu

## Slide 12
Tại Relay Node: Chuyển tiếp các gói JSON giữa các tầng.
10. Kết Quả Thu Thập Dữ Liệu
Node A
Node B

## Slide 13
Tại Root Node: Kết nối Router Wifi và MQTT Broker.
10. Kết Quả Thu Thập Dữ Liệu

## Slide 14
Kiểm chứng qua Mosquitto
Root Node publish lên topic: mesh/94 : 54 : c5 : e7 : 60 : c8
11. Dữ Liệu Trên MQTT Broker

## Slide 15
XIN CẢM ƠN!